## Slide 1
Silicon Labs Com Port Setting 방법

## Slide 2: Port Setting(1)
이 Setting 방법은 Silicon Labs CP201x USB to UART Bridge
에서만 적용 가능하며 다른 Com Port 에는 적용 X
Site Board , Capture Borad 가능 , 온도조절기 , 유량계 불가능
초기 Setting 에는 MMUI PGM을 실행하지 않고
Site Board or Capture Board Cable 중 Slot 1번 Port 1개만 Host PC 에 장착.
장치 관리자에 Com Port 연결 확인.
CP210xSetIDs.exe 프로그램 실행.
Port 가 다른 곳에 연결 시 화면 (접속 X)
정상적인 연결 시 화면 (접속 O)

## Slide 3: Port Setting(2)
정상 연결 화면에서 Serial Number , Product String 체크박스 클릭 후 값 입력.
하기 표 참조하여 입력. ※ 입력 값이 UI 랑 연동하므로 정확하게 위치에 맞게 입력.

## Slide 4: Port Setting(3)
값 입력 후 Program Device 버튼 클릭하여 Chip에 Write
Write 후 장치 관리자에 Com Port 를 보면 Com 숫자가 변경 필요.
Page.2 표 참조하여 COMPORT 맞게 COM 포트 번호(P) 변경.

## Slide 5: Port Setting(4)
Com Port 매칭 후 다시 CP210xSetIDs PGM 에서
Serial Number, Product String 체크박스 해제하고
Program Device 버튼 클릭
Program Device 할때 Reset 기능이 있어서 한번 더 필요
이 작업을 Site Board , Capture Board 하나씩 연결하여 반복해서 Setting 필요

## Slide 6: Port Setting(5)
Setting 완료 후 MMUI PGM 실행하면 LOG 창을 보면
위치에 맞는 Com Port 검색하여 Matching 하여 자동 연결.
기존에 가지고 있는 Com Port 값들이 Matching 되는지 Check 하고 Match Pass 면 연결하고
Match Fail 이면 연결된 전체 Com Port Search 하여 Match Port 찾아 변경 하고 연결.
Matching 되는 포트가 없을 시 Log 창에 Mismatch 라고 Error 발생하고 연결 X.
기존 설정된 포트
Matching 설정된 포트로 변경

## Slide 7: Thank you.